## Slide 1
ROTEAMENTO IP
EM TOPOLOGIA
REDUNDANTE
OSPF, eBGP e algoritmo MC-Dijkstra
Ambiente experimental com cinco roteadores em FRRouting
Henrique
R1
R2
R3
R4
R5
Notes: Apresente o tema. O laboratório compara dois protocolos e um algoritmo próprio na mesma topologia de cinco roteadores. Fonte: scripts e resultados do projeto local.

## Slide 2
INTRODUÇÃO
Objetivo e escopo técnico
O experimento avalia como três soluções constroem rotas, mantêm conectividade e utilizam recursos de controle.
Questão central
Como a decisão de rota muda quando a rede oferece caminhos alternativos e um enlace fica indisponível?
Dois protocolos
OSPF representa roteamento interno baseado em estado de enlace. eBGP representa troca de rotas entre sistemas autônomos.
Um algoritmo próprio
MC-Dijkstra combina atraso, capacidade nominal e confiabilidade para formar o custo de cada enlace.
Execução separada
O script recria a topologia antes de cada rodada. As soluções não operam simultaneamente.
Mesma rede de base
Cinco roteadores, sete enlaces redundantes e uma LAN de acesso ligada a cada roteador.
02
Notes: Explique o objetivo e ressalte que as três soluções foram testadas separadamente, como exigido. Fonte: enunciado e lab_setup_and_run.sh.

## Slide 3
IMPLEMENTAÇÃO
Plataforma e ferramentas
A rede inteira foi construída dentro de uma máquina virtual Ubuntu.
VirtualBox
Isola o sistema convidado
Ubuntu
Hospeda o laboratório
Namespaces Linux
Representam R1 a R5
FRRouting 10.5.1
Executa OSPF e eBGP
Medição
tc netem
Insere atraso em cada par de interfaces veth.
tcpdump
Conta pacotes e bytes de controle durante 6 segundos.
ping e iperf3
Medem RTT e vazão entre as LANs de R1 e R5.
03
Notes: Apresente a pilha de implementação. FRRouting foi instalado no Ubuntu e os roteadores foram isolados com namespaces Linux. Fonte: README.md e lab_setup_and_run.sh.

## Slide 4
TOPOLOGIA
Topologia física virtual
Máquina virtual Ubuntu
Namespace r1
zebra + protocolo
lan: 10.10.1.1/24
Namespace r2
zebra + protocolo
lan: 10.10.2.1/24
Namespace r3
zebra + protocolo
lan: 10.10.3.1/24
Namespace r4
zebra + protocolo
lan: 10.10.4.1/24
Namespace r5
zebra + protocolo
lan: 10.10.5.1/24
Os pares veth funcionam como cabos virtuais. Cada enlace possui duas interfaces e uma rede /30.
Cada LAN usa uma interface dummy. O kernel encaminha pacotes porque net.ipv4.ip_forward está habilitado.
Um único computador simula cinco roteadores independentes
04
Notes: Diferencie a implementação física virtual da topologia lógica. Cada namespace tem interfaces próprias, tabela de rotas própria e instâncias separadas do FRR.

## Slide 5
TOPOLOGIA
Topologia lógica
Sete enlaces criam rotas alternativas. As LANs de acesso usam 10.10.N.0/24.
R1
R2
R3
R4
R5
10.0.12.0/30
2 ms
10.0.13.0/30
4 ms
10.0.23.0/30
1 ms
10.0.24.0/30
8 ms
10.0.34.0/30
3 ms
10.0.35.0/30
7 ms
10.0.45.0/30
2 ms
R1 LAN
10.10.1.0/24
R2 LAN
10.10.2.0/24
R3 LAN
10.10.3.0/24
R4 LAN
10.10.4.0/24
R5 LAN
10.10.5.0/24
LEGENDA
Rede /30
identifica o enlace ponto a ponto
Atraso
configurado nas duas extremidades com netem
Redundância
R1 alcança R5 por mais de uma sequência de roteadores
05
Notes: Mostre os sete enlaces exatamente como criados pelo script: R1-R2, R1-R3, R2-R3, R2-R4, R3-R4, R3-R5 e R4-R5. Fonte: setup_topology em lab_setup_and_run.sh.

## Slide 6
MÉTODO
Como os testes foram feitos
Cada solução foi ligada sozinha. Depois a rede foi testada e um enlace foi desligado.
OSPF
Falha em R3-R4
O FRRouting manteve a comunicação usando os caminhos disponíveis.
eBGP
Falha em R3-R5
A rota para a LAN 5 passou a chegar ao R5 pelo R4.
MC-Dijkstra
Falha em R1-R3
O programa calculou outra rota, agora começando por R2.
Os enlaces desligados foram diferentes. Por isso, os tempos mostram o que aconteceu em cada teste, mas não definem sozinhos qual solução é melhor.
06
Notes: Explique que o laboratório foi recriado antes de cada teste. As soluções nunca rodaram ao mesmo tempo.

## Slide 7
PROTOCOLO 1
O que é OSPF
OSPF é um protocolo usado para encontrar caminhos dentro de uma mesma rede ou organização.
Uma comparação simples
Imagine que cada roteador possui um mapa das estradas. Quando uma estrada muda, os roteadores avisam uns aos outros e atualizam seus mapas.
Como escolhe a rota
Conhece os vizinhos
O roteador descobre quais roteadores estão ligados diretamente a ele.
Monta um mapa
Os roteadores compartilham informações sobre os enlaces da rede.
Escolhe o menor custo
O caminho com a menor soma de custos é instalado na tabela de rotas.
07
Notes: Explique OSPF como um mapa compartilhado. Ele funciona bem dentro de uma rede administrada pela mesma organização.

## Slide 8
PROTOCOLO 1
Como o OSPF funcionou no trabalho
O FRRouting executou o OSPF nos cinco roteadores.
R1 encontrou
R2 e R3
como vizinhos diretos
R1 aprendeu
12 rotas
incluindo as LANs dos outros roteadores
Durante a falha
R3-R4
a comunicação entre R1 e R5 continuou funcionando
Na captura feita, R1 já alcançava a LAN 5 começando pelo R2. Por isso, a queda de R3-R4 não obrigou R1 a trocar o primeiro roteador do caminho.
08
Notes: Mostre que OSPF funcionou, formou vizinhanças e aprendeu as redes. Explique com simplicidade a limitação do enlace escolhido para a falha.

## Slide 9
PROTOCOLO 2
O que é eBGP
eBGP é usado para trocar informações de rota entre redes administradas separadamente.
O que significa AS?
Um Sistema Autônomo, ou AS, representa uma rede sob uma administração. Na Internet, empresas e provedores usam números de AS para se identificar.
Como escolhe a rota
Anuncia redes
Cada roteador informa aos vizinhos quais redes consegue alcançar.
Registra o caminho
A rota guarda a lista dos AS atravessados. Isso também ajuda a evitar loops.
Permite políticas
O administrador pode escolher caminhos por regras, não apenas pela menor distância.
09
Notes: Explique eBGP como a troca de destinos entre redes diferentes. No trabalho, cada roteador recebeu um número de AS próprio.

## Slide 10
PROTOCOLO 2
Como o eBGP funcionou no trabalho
Cada roteador recebeu um número de AS e anunciou sua própria LAN.
R1
AS 65001
2 vizinhos
R2 e R3
4 rotas
recebidas de cada vizinho
LAN 5
inicialmente alcançada por R3
Quando o enlace R3-R5 caiu
o caminho alternativo chegou ao R5 pelo R4
262 ms
tempo observado até a comunicação responder
O resultado mostra a principal função do eBGP: retirar um caminho que deixou de existir e divulgar outra possibilidade.
10
Notes: Explique que R1 falava diretamente com R2 e R3. Após a queda entre R3 e R5, o acesso à LAN 5 continuou por R4.

## Slide 11
ALGORITMO PRÓPRIO
O que é MC-Dijkstra
MC-Dijkstra é o algoritmo criado para este trabalho. Ele não é um protocolo padrão como OSPF ou eBGP.
Ideia principal
O programa dá uma nota para cada enlace. Depois soma as notas de cada caminho e escolhe aquele com o menor valor total.
O que forma a nota
Atraso
Quanto maior o atraso, maior a nota do enlace.
Capacidade
Uma capacidade menor aumenta a nota.
Confiabilidade
Um enlace menos confiável recebe uma penalidade maior.
nota = atraso + 100 / capacidade + 25 x (1 - confiabilidade)
11
Notes: Explique que MC significa múltiplos critérios. Dijkstra encontra o caminho com a menor soma das notas.

## Slide 12
ALGORITMO PRÓPRIO
Como o MC-Dijkstra funcionou no trabalho
O programa calculou as rotas e colocou o resultado diretamente na tabela de cada roteador.
Antes da falha
R1 - R3 - R4 - R5
nota total 15,50
R1-R3 caiu
R1 - R2 - R4 - R5
nota total 16,00
O que o programa fez
Removeu a rota antiga
Isso evita que o sistema continue tentando usar o enlace que caiu.
Instalou a nova rota
Foram instaladas 20 rotas em todos os roteadores.
61,471 ms para recalcular e instalar
12
Notes: Mostre a troca de caminho. A rota inicial usava R3. Quando R1-R3 caiu, o programa passou a usar R2.

## Slide 13
AVALIAÇÃO
O que foi medido
Medição | Pergunta respondida | Ferramenta
Quantidade de rotas | Quantos caminhos aparecem em R1? | ip route
Pacotes de controle | Quanto os roteadores conversam entre si? | tcpdump por 6 segundos
Tempo de resposta | Quanto tempo um ping leva entre R1 e R5? | ping
Vazão | Quantos dados passam entre R1 e R5? | iperf3 por 3 segundos
Recuperação | Quanto tempo a comunicação leva para voltar? | falha seguida de pings
A vazão ficou acima de 1 Gb/s porque os enlaces são virtuais e não receberam um limite físico de 100 Mb/s.
13
Notes: Explique as métricas sem entrar nos comandos. A ideia é mostrar rotas, conversa de controle, atraso, vazão e reação à falha.

## Slide 14
RESULTADOS
Plano de controle e tamanho da tabela
As capturas ocorreram na interface r1r3 durante 6 segundos.
Chart: Pacotes de controle
| OSPF | eBGP | MC-Dijkstra
Pacotes | 12 | 18 | 0
Chart: Taxa de controle (bit/s)
| OSPF | eBGP | MC-Dijkstra
bit/s | 768 | 304 | 0
Chart: Rotas IPv4 em R1
| OSPF | eBGP | MC-Dijkstra
Rotas | 12 | 7 | 7
MC-Dijkstra aparece com zero porque ele não troca mensagens de protocolo. Um único programa calcula e instala as rotas.
14
Notes: Compare pacotes, taxa derivada de controle e tamanho da tabela. Não interprete zero pacotes como custo total zero, pois o algoritmo ainda consome processamento no controlador.

## Slide 15
RESULTADOS
Desempenho observado
RTT e vazão usam o fluxo entre 10.10.1.1 e 10.10.5.1. A falha R3-R5 foi repetida três vezes em cada solução.
Chart: RTT médio (ms)
| OSPF | eBGP | MC-Dijkstra
ms | 19.919 | 24.966 | 25.552
Chart: Vazão iperf3 (Mb/s)
| OSPF | eBGP | MC-Dijkstra
Mb/s | 1518.94 | 761.94 | 1233.79
Chart: Mesma falha: resposta média (ms)
| OSPF | eBGP | MC-Dijkstra
ms | 29 | 1212 | 184
Na falha R3-R5, OSPF e MC-Dijkstra já evitavam esse enlace. O eBGP usava o enlace e precisou mudar a rota. Todos mantiveram ou recuperaram a comunicação nas três repetições.
15
Notes: Explique que a mesma falha R3-R5 foi aplicada três vezes em cada solução. OSPF respondeu em média em 29 ms, MC-Dijkstra em 184 ms e eBGP em 1.212 ms. OSPF e MC-Dijkstra não perderam pings porque suas rotas ativas já evitavam R3-R5. O eBGP perdeu três tentativas por repetição e trocou a rota em R3. Todos chegaram novamente ao R5.

## Slide 16
DISCUSSÃO
Comparação simples
Pergunta | OSPF | eBGP | MC-Dijkstra
Como pensa? | Mantém um mapa da rede | Troca caminhos entre redes diferentes | Dá uma nota para cada enlace
Ponto forte | Adaptação automática dentro da rede | Permite regras entre redes e provedores | Usa critérios escolhidos pelo projeto
Limitação | Todos trocam informações sobre a topologia | Configuração mais trabalhosa | Depende do programa central
Melhor uso | Rede interna de uma organização | Ligação entre organizações ou provedores | Rede com necessidades específicas
Nenhuma solução é melhor em tudo. A escolha depende do tipo de rede e do objetivo do administrador.
16
Notes: Use esta tabela para resumir as diferenças em linguagem simples. Cada solução foi criada para uma necessidade diferente.

## Slide 17
SÍNTESE
Conclusão: OSPF foi a melhor opção
O OSPF reuniu a resposta mais rápida no teste controlado, adaptação automática e o melhor desempenho geral nesta rede interna.
Mesma falha, três repetições
Na queda R3-R5, a resposta média foi 29 ms no OSPF, 184 ms no MC-Dijkstra e 1.212 ms no eBGP.
Melhor resultado geral
O OSPF também teve o menor RTT, 19,919 ms, e a maior vazão, 1.518,9 Mb/s.
Por que o OSPF venceu
Ele escolheu um caminho que já evitava o enlace testado e ajusta rotas automaticamente, sem um programa central.
Teste seguro e repetível
A VM isolou o laboratório. O mesmo script recria a topologia, aplica R3-R5 e salva as evidências.
Todos funcionaram. Para esta rede interna, o OSPF apresentou a melhor combinação de rapidez, automação e estabilidade.
17
Notes: Conclua que o OSPF foi a melhor escolha neste cenário. A mesma falha R3-R5 foi repetida três vezes: OSPF 29 ms, MC-Dijkstra 184 ms e eBGP 1.212 ms em média. OSPF e MC-Dijkstra já usavam rotas que evitavam o enlace; o eBGP mudou a rota em R3 e recuperou a comunicação. OSPF ainda apresentou o menor RTT e a maior vazão. Ressalve que o resultado vale para esta topologia e esta falha. O teste pode ser repetido pelo script.